НАКЛАДНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ ISEO СЕРИИ 51…-52…

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Используйте замки только с источниками переменного тока или специальными источниками типа AD-EL-M. Минимальный ток срабатывания замка 1,25А при 12В переменного тока.

Сечение проводов должно быть подобранно пропорционально расстоянию, но не менее 1мм. кв. по меди.

- БЛОКИРОВКА ФИКСАЦИИ РИГЕЛЕЙ ЗАМКОВ (ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАМКОВ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФУНКЦИЕЙ)

Блокировка: Нажмите кнопку и удерживая ее нажатой поверните ключ по часовой стрелке.

Разблокировка: Поверните ключ против часовой стрелке.

Данный замок предназначен для тяжелых дверей. Если он используется на легкой двери, удалите из узла взводящего ригеля маленькую пружину, предварительно сняв упорную шайбу.

- УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (по инструкции в комплекте замка).

- Расстояние С: расстояние между центром петли и внутренней поверхностью двери (не более 80 мм);

- Расстояние Р: ширина двери (минимум 9 мм);

- Расстояние Е: расстояние между замком и ответной планкой (максимум 9 мм);

- УСТАНОВКА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ (по инструкции в комплекте замка).

- Установите металлическую ответную планку на косяк с внутренней сторону двери рис.1;

- Установите установочную пластину на косяк с внешней стороны двери рис.2 на расстояние 18мм;

- Установите нейлоновую заходную накладку на установочную пластину при помощи двух винтов М5x10. Расстояние S должно быть не более 60 мм рис.3;

- Рекомендуется закрепить нейлоновую накладку саморезом в с головкой “впотай” на расстоянии 12 мм от ответной планки;

- При установке ответной планки на деревянный косяк крепите нейлоновую накладку непосредственно на поверхность без использования установочной пластины;

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ.

- Подключите к клеммам замка диод на постоянный прямой ток не менее 6А (например, типа FR157). Он необходим для защиты от ЭДС самоиндукции, возникающей при замыкании контактов;

- Включите катушку замка в электрическую схему в соответствии с рис.4 (точки А и В);

# Text boxes

12В, 15Вт Источник

питания

+

-

Диод

Катушка замка

# А

# В

Рис.4

Кнопка